## Slide 1
LLM-RSPC
Frozen Replay
Tomato Safety
温室控制项目阶段进展
LLM 引导的鲁棒设定点规划与安全滚动控制
当前主线
LLM-RSPC
高层计划 + 低层安全执行
验证体系
Cache Replay
冻结 LLM 输出，比较控制器本体
最新发现
Sentinel Gate
跨季节检查拦截高温泛化风险
面向老师/课题组的阶段汇报 · 2026-04-30
Notes: 开场先说明：本次汇报不是宣称最终性能已经最好，而是说明目前系统流程、已完成模块、验证发现的问题，以及下一步如何稳健推进。

## Slide 2
02
温室控制项目进度汇报
研究目标：不是让 LLM 直接控温室，而是让它参与可验证决策
当前方法定位为 LLM-guided Robust Setpoint Planning and Safe Rollout Control。
安全约束
温度、RH、VPD、露点裕度和执行器冲突必须显式可诊断，而不是只靠 reward。
经济目标
降低加热、CO2、补光和无效 heat+vent 冲突，同时保持作物状态安全。
可解释过程
保留状态分析、重规划原因、LLM 原始计划、合同修正、fallback 和 guardrail 记录。
可复现实验
用 plan cache 冻结高层 LLM 计划，让 RSPC/HEM/MC-SERO 消融在同一计划下比较。
数据来源：项目文档与 frozen benchmark / sentinel gate 诊断输出
2/12
Notes: 这一页先定研究目标：LLM 不直接输出最终动作并无约束执行，而是承担高层计划与专家知识注入；真正闭环安全由 RSPC、fallback、guardrail 和可复现评估体系保证。

## Slide 3
03
温室控制项目进度汇报
系统总流程：高层计划低频生成，底层控制每步安全滚动
整体闭环分为状态分析、LLM 规划、计划合同、候选动作、护栏过滤和环境执行。
1
状态抓取与风险分析
读取 T/RH/VPD/CO2/天气/作物状态，判断是否触发重规划。
→
2
LLM 高层规划
生成锚点动作、未来目标状态和短期策略意图。
→
3
Setpoint Contract
补齐/裁剪目标温室状态，保证目标轨迹可执行。
4
RSPC Rollout
读取计划，与锚点动作加权，误差修正后生成候选控制
→
5
Fallback + Guardrail
动作失败或风险升高时回退；最终经过规则护栏过滤。
→
6
执行与记录
输出本步动作，记录 source、reward、violation 和诊断字段。
关键理解：LLM 负责“方向和目标”，RSPC/guardrail 负责“每一步能不能安全执行”。
数据来源：项目文档与 frozen benchmark / sentinel gate 诊断输出
3/12
Notes: 这页回答项目整体怎么跑。用户之前的理解基本正确，但需要强调：现在我们把 LLM 输出拆成高层参考轨迹，底层 RSPC 才是实际每步闭环执行主体。

## Slide 4
04
温室控制项目进度汇报
当前控制架构：主控制器稳定，增强层默认关闭或诊断运行
避免把尚未验证稳定的增强模块直接写入 baseline，所有模块都有明确边界。
PPO 诊断镜子
用于观察 RL 在相同场景下的动作倾向；当前 PPO 不是最终强教师。
LLM-RSPC 主控制器
LLM 生成 reference plan；RSPC 进行加权 rollout、误差修正和 fallback。
HEM 经验库
从 paired rollout 中挖掘湿度经济经验；当前收益叙事暂停。
Plan Cache
record/replay/refresh 三种模式冻结 LLM 计划，减少 API 随机性污染实验。
MC-SERO Shadow
后台生成机制候选和风险经济评分，只记录 would-select，不接管动作。
Tomato Safety v2
默认关闭的番茄机理护栏，针对低 RH、高 VPD、冷恢复做 opt-in 验证。
数据来源：项目文档与 frozen benchmark / sentinel gate 诊断输出
4/12
Notes: 这一页要讲清楚模块边界：LLM-RSPC 是主线；PPO 是诊断，不是最终教师；HEM 是后续反事实经验学习；MC-SERO 仍是 shadow；v2 是 opt-in 护栏。

## Slide 5
05
温室控制项目进度汇报
LLM-RSPC 细节：计划、候选、护栏三层把 LLM 输出变成可执行动作
一条动作不是直接来自 LLM，而是经过合同、候选池和安全过滤逐层收紧。
高层规划
LLM 输出
•
锚点动作 anchor action
•
未来 11 步目标状态
•
策略意图与重规划原因
•
异常时 fallback 信息
合同机制
Setpoint Contract
•
裁剪过激目标
•
补齐缺失目标状态
•
限制不可执行 CO2/RH/温度设定
•
生成可回放 reference plan
闭环执行
Safe Rollout
•
anchor / rule / blend 竞争
•
误差修正跟踪目标
•
fallback_plan 兜底
•
guardrail 输出最终动作
数据来源：项目文档与 frozen benchmark / sentinel gate 诊断输出
5/12
Notes: 这一页讲实现细节：LLM 不是最终执行者。即使 LLM 给出不完整计划，setpoint contract 会补齐；rollout 和 fallback 再决定本步控制；最后 guardrail 兜底。

## Slide 6
06
温室控制项目进度汇报
可复现评估体系：先冻结高层计划，再比较底层控制改动
这是当前项目最关键的实验基础，避免 LLM 每次输出不同导致对比不公平。
record
调用 LLM 并写入 plan cache，保存 raw response、parsed plan、contract 后计划和 fallback 信息。
replay --strict
不再调用新 LLM；cache miss 直接失败，确保同一高层计划下比较控制器。
refresh
明确需要更新计划时才覆盖旧缓存，用于新模型或新 prompt 的重新评估。
Frozen Benchmark 检查项
•
cache hit = steps
•
record/replay 指标一致
•
llm_sero_shadow 与 llm 行为完全一致
•
unknown source 立即报错
为什么这一步重要？
后续 RSPC、HEM、MC-SERO、Tomato Safety v2 的差异，必须来自控制逻辑本身，而不是来自 LLM API 输出波动。
数据来源：项目文档与 frozen benchmark / sentinel gate 诊断输出
6/12
Notes: 这页要让老师放心：现在我们没有直接扩大实验，而是先做可复现评估底座。以后所有模块对比都可以在同一批 cached plans 下公平比较。

## Slide 7
07
温室控制项目进度汇报
HEM 阶段结论：经验库框架完成，但当前不作为收益主线
湿度经济经验库解决“如何记住好经验”的问题，但当前闭环收益证据不足。
1
mine
PPO/LLM 配对轨迹中筛选局部反事实经验。
2
shadow
离线判断经验命中与代理收益。
3
horizon filter
拒绝把 RH 风险或补热成本推迟到未来。
4
candidate
仅在版本 metadata 匹配时进入候选池。
当前判断：HEM 机制可以保留为后续 Counterfactual Experience Learning，但现阶段不宣称闭环性能收益。
已具备
版本门控
teacher_policy_id / baseline_controller_id / schema version
当前问题
selected=0
pilot dryfix 下 HEM available 但未被闭环选中
下一定位
反事实经验
等强 PPO/SAC 与 RSPC 稳定后再重挖经验
数据来源：项目文档与 frozen benchmark / sentinel gate 诊断输出
7/12
Notes: 这一页要避免夸大：我们确实实现了经验库生命周期和安全过滤，但当前 HEM 没有稳定 selected 和收益证据，所以暂时不作为论文主要性能来源。

## Slide 8
08
温室控制项目进度汇报
MC-SERO Shadow：后台机制候选评价器，先诊断再接管
它不改变动作，只回答：如果由机制评分器选择，它会倾向什么候选？
候选集合
economy_hold、economic_dehumidify、safe_dehumidify、emergency_dehumidify、dry_recovery、heat_buffer，加上 anchor/rule/blend。
评分窗口
6-step deterministic proxy horizon，考虑温度、RH、VPD、结露、能耗和执行器冲突。
当前状态
shadow mode 不覆盖 selected_control；llm_sero_shadow 与 llm 指标必须完全一致。
Pilot 中 MC-SERO 产生非零诊断信号
2020/d240/s42
105/240
would-select steps
2015/d120/s43
102/240
would-select steps
意义：它能定位 RSPC 可能需要改进的状态窗口，但还没有进入真实闭环选择。
数据来源：项目文档与 frozen benchmark / sentinel gate 诊断输出
8/12
Notes: 这页说明 MC-SERO 的价值：它现在是诊断层，不会污染 baseline。我们利用它观察机制候选是否合理，为之后 guarded select 做准备。

## Slide 9
09
温室控制项目进度汇报
Tomato Safety v2：番茄机理护栏，专门处理低 RH / 高 VPD / 冷恢复
v2 默认关闭，只通过 llm_rspc_v2 标签 opt-in 验证，避免污染普通 LLM-RSPC baseline。
dry guard
干侧保护
•
RH < 55 或 VPD > 1.2 触发
•
限制通风、CO2、补光
•
RH < 50 或 VPD > 1.6 强保护
cold recovery
低温恢复
•
temp_air < 15.5 且非极端结露
•
禁止大通风
•
优先保温与轻补热
replay safe
评估约束
•
strict replay 下 cache hit 必须满步
•
记录 suppressed replan
•
不改变 llm baseline
数据来源：项目文档与 frozen benchmark / sentinel gate 诊断输出
9/12
Notes: 这一页讲番茄机理：番茄控制不是只防高湿，低 RH 和高 VPD 也会导致作物胁迫。v2 是针对这个问题的保守护栏。

## Slide 10
10
温室控制项目进度汇报
Pilot 结果：v2 在两个代表场景上显著改善低湿和 VPD 风险
注意：这是 pilot 级别的积极信号，还不能直接扩展为最终论文性能结论。
场景
指标
LLM
LLM-RSPC v2
变化
解读
2015/d120/s43
RH-low
170.71
4.59
-97.3%
低湿风险显著下降
2015/d120/s43
VPD-high
21.35
8.48
-60.3%
高 VPD 明显缓解
2015/d120/s43
Temp violation
7.19
5.47
-23.9%
温度安全未变差
2020/d240/s42
VPD-high
0.67
0.42
-37.8%
安全场景没有被破坏
2015 冷春场景
v2 steps 61
低 RH / 高 VPD / 冷恢复护栏有效触发
2020 安全场景
v2 steps 44
reward/profit 未明显恶化，VPD 降低
PPO 角色
诊断镜子
当前 PPO 不是最终强教师，需要后续重训
数据来源：项目文档与 frozen benchmark / sentinel gate 诊断输出
10/12
Notes: 讲这页时要谨慎：pilot 结果很好，说明方向有价值，但我们没有说 v2 已经稳定泛化；下一页会说明 sentinel gate 发现了跨季节风险。

## Slide 11
11
温室控制项目进度汇报
Sentinel Gate 结果：跨季节检查发现 v2 的高温强辐射副作用
这不是无效失败，而是评估体系成功拦截 pilot 上看不出的泛化风险。
Gate stopped
2010/day180/seed44
提前终止
约 55 步
未继续运行 2015/2020 shard
最高温度
约 35.6°C
高温强辐射下温度安全失败
暴露的问题
v2 的 dry/VPD guard 在夏季强辐射下过度偏向保湿，screen=1.0、shade=0.0 可能导致积热。
为什么停止
sentinel gate 规则要求一旦出现 cache/source/安全失败就停止，避免把错误扩散到正式 36x240 证据。
论文价值
证明方法开发不是只在 pilot 上调参，而是通过跨季节 gate 检验机理护栏的泛化性。
数据来源：项目文档与 frozen benchmark / sentinel gate 诊断输出
11/12
Notes: 这一页要坦诚讲：v2 在 pilot 上改善明显，但 sentinel 发现高温强辐射副作用。这个结果反而说明 frozen benchmark 和 gate 是必要的。

## Slide 12
12
温室控制项目进度汇报
下一阶段：先修 hot override，再恢复 sentinel gate 和强基线训练
下一步重点不是堆模块，而是把已发现的泛化风险修掉，再扩大实验。
1
Hot Override 修复
temp_air ≥ 32°C 或高辐射升温时，温度安全优先于保湿。
→
2
2010/d180 Canary
验证 screen/shade/vent 不再造成积热提前终止。
→
3
12x240 Sentinel
seed=44 跨年份跨季节 gate 重新运行。
4
36x240 Frozen Benchmark
通过 sentinel 后再进入正式多 seed benchmark。
→
5
强 PPO/SAC Baseline
固定 reward 版本，做超参搜索与 Pareto 选模。
→
6
论文实验
再跑 960 步、全周期与消融实验。
阶段结论：项目已经从“能跑”进入“可复现、可诊断、可解释地改进”的阶段；下一步是提升 v2 泛化安全，再建立强 RL 对照。
数据来源：项目文档与 frozen benchmark / sentinel gate 诊断输出
12/12
Notes: 最后总结：下一阶段不是继续堆 HEM 或扩大实验，而是修 hot override，通过 canary 和 12x240 sentinel 后再扩大到 36x240，并同步准备强 PPO/SAC baseline。