## Slide 1
项目主线
01
GreenLight-Gym2 | LLM-RSPC greenhouse control
LLM-RSPC：温室安全滚动控制框架
面向番茄温室：LLM 规划目标状态与设定点，RSPC、fallback 与护栏负责每一步可执行、安全、可复现。
Observe
温室状态
Plan
LLM 设定点
Track
滚动候选
Guard
安全护栏
Execute
环境动作
不是 LLM 直接控制器
LLM 输出的是高层目标与策略锚点，真正落地动作由可解释的滚动控制与安全层逐步修正。
当前研究目标
先把安全与泛化跑通，再提升热干、低湿、高 VPD 场景的控制效果，最后进入强 baseline 与论文实验。

## Slide 2
问题定义
02
GreenLight-Gym2 | LLM-RSPC greenhouse control
温室控制本质是多目标、强耦合、带安全约束的闭环决策
同一个动作会同时改变温度、湿度、VPD、CO2、能耗和病害风险，不能只追单一 reward。
状态观测
temp_air / rh_air / VPD
CO2 / radiation / wind
dew margin / canopy risk
历史趋势与计划上下文
可控动作
heating
screen
ventilation
lighting
shading
CO2
评价目标
安全
温度 / RH / VPD 不越界
收益
产量与能耗的权衡
泛化
跨年份、季节、种子稳定
设计原则：高层智能可以不完美，但底层执行必须可控、可诊断、可复现。

## Slide 3
总体架构
03
GreenLight-Gym2 | LLM-RSPC greenhouse control
系统被拆成“高层计划、滚动执行、安全修正、诊断评估”四层
模块边界越清楚，后续论文实验越能说明改进来自哪里。
LLM Planner
生成未来目标状态、设定点与 anchor control
Setpoint Contract
补齐、裁剪、修正 target_temp / target_rh / target_co2
RSPC / Fallback
候选动作、短时域评分、滚动执行
Safety Layers
通用 guardrail + Tomato Safety v2 opt-in
PPO
诊断镜子，不是最终教师
MC-SERO Shadow
机制候选只评分，不接管动作
HEM
经验库框架已实现，当前不作为收益主线
Plan Cache
冻结 LLM 高层计划，公平比较底层逻辑
论文主线只放在 LLM-RSPC：LLM 规划 + robust setpoint tracking + safe rollout control。

## Slide 4
闭环流程
04
GreenLight-Gym2 | LLM-RSPC greenhouse control
每一步不是重新问 LLM，而是跟踪上一轮计划并做安全滚动修正
LLM 只在计划过期或必要事件触发时重规划；大部分时间由本地控制逻辑稳定执行。
1
读取状态
温度、湿度、VPD、辐射、露点裕度
2
跟踪设定点
把目标状态转成候选动作
3
候选评分
RSPC / fallback 评估短期风险
4
安全修正
guardrail + Tomato v2
5
执行记录
动作、source、诊断字段入 trace
重规划触发
计划过期 / 初始化
严重 RH、VPD、温度风险
公平实验关键
冻结同一批 LLM plans
比较底层控制逻辑，而不是比较 LLM 运气

## Slide 5
模块边界
05
GreenLight-Gym2 | LLM-RSPC greenhouse control
每个模块都有明确角色：主线、诊断、护栏、评估不能混在一起
这也是后续论文叙事的防混淆设计。
模块
定位
核心作用
当前状态
LLM-RSPC
主控制器
高层设定点规划 + 安全滚动执行
论文主线
Tomato Safety v2
番茄护栏
低 RH / 高 VPD / 低温恢复 / 高温强辐射优先级
opt-in
MC-SERO Shadow
机制诊断
生成候选、短时域 proxy、margin 评估
不接管动作
PPO
诊断镜子
提供对照行为与风险暴露
非最终教师
HEM
经验库框架
存储局部经验，等待强 baseline 后再挖掘
非当前收益主线
Plan Cache
实验底座
冻结 LLM 计划，strict replay 公平比较
必须保持

## Slide 6
Tomato Safety v2
06
GreenLight-Gym2 | LLM-RSPC greenhouse control
Tomato Safety v2：番茄专用二级护栏
在低湿/高 VPD、结露、高温强辐射冲突中重排安全优先级；它不是另一个控制器，而是在 guardrail 后做动作修正。
1
结露 / 极端高湿
不能因 hot override 错误放过
2
高温强辐射
temp_air ≥ 32°C 或快速升温时优先降温
3
干侧恢复
温度安全区间内降低 RH-low / VPD-high
4
能耗限制
heat、CO2、lamp 在风险期关闭或受限
修复前风险组合
screen = 1.0, shade = 0.0
高温强辐射下可能保湿但积热
修复后策略
释放或降低 screen
启用 shade + 足够 vent
极端热干时进入稳定缓冲

## Slide 7
MC-SERO Shadow
07
GreenLight-Gym2 | LLM-RSPC greenhouse control
MC-SERO 目前是“机制候选诊断层”，用来观察而不是接管
它帮我们发现哪些机制动作可能更好，但不改变 selected_control。
当前 selected_control
LLM-RSPC / fallback 已选动作，作为 baseline_score
机制候选池
anchor、rule、dry_recovery、dehumidify、economy_hold 等动态条件填充
Short-horizon proxy
对候选动作滚动若干步，估计温湿度风险与收益趋势
Margin 诊断
baseline_score - best_candidate_score；只记录 would_select
关键边界
MC-SERO shadow 与 fallback 候选可以重合，因为二者都基于同一套温室机理启发；区别在于 shadow 只评分和记录，不把候选动作送入环境。
shadow invariance 必须 OK

## Slide 8
可复现评估
08
GreenLight-Gym2 | LLM-RSPC greenhouse control
实验按层过门：cache → replay → canary → sentinel → benchmark
这样可以区分 LLM 输出波动、底层控制改动、诊断层副作用和真实泛化风险。
Record
冻结 LLM plans
Strict Replay
cache hit 满步
Shadow Invariance
MC-SERO 不改变行为
Canary
单场景失败窗口
Sentinel 12x240
跨年跨季节泛化
36x240+
正式论文实验
为什么 strict replay 重要
同一高层计划下比较底层控制
为什么 sentinel 先于 36x240
先拦截 pilot 看不到的泛化风险

## Slide 9
当前证据
09
GreenLight-Gym2 | LLM-RSPC greenhouse control
目前进展是“安全泛化风险被定位并修复”，不是最终性能结论
pilot 有积极信号；sentinel 告诉我们还不能急着扩大正式实验。
Pilot 积极信号
170.71 → 4.59
2015/day120 RH-low
21.35 → 8.48
2015/day120 VPD-high
Sentinel 拦截风险
2010/day180/seed44 曾提前终止
机理：热干保湿过强，牺牲温度安全
结论：不能直接进入 36x240
最新修复状态
12 / 12
llm_rspc_v2 candidate 场景跑满
0
runtime / strict miss
完整 gate 仍需处理 2015/d180 baseline runtime 与干侧性能

## Slide 10
一页总结
10
GreenLight-Gym2 | LLM-RSPC greenhouse control
目前进展与未来规划：先把控制做强，再进入论文级实验设计
下一阶段目标不是扩大实验数量，而是提升热干场景控制效果并建立强 baseline。
已完成
确定主线：LLM-RSPC，不让 LLM 直接控制
建立 plan cache / strict replay / sentinel gate
完成 MC-SERO shadow 诊断与 Tomato Safety v2
定位并修复 hot override 泛化风险
当前瓶颈
热干场景 RH-low / VPD-high 仍偏大
完整 12x240 gate 被 baseline runtime 阻塞
当前 PPO 不能作为最终强 baseline
pilot 结果不能写成最终泛化结论
下一步
优化 RSPC hot-dry 候选与短时域评分
在不破坏安全 gate 下恢复干侧性能
固定 reward_v0，训练/调参 PPO 或 SAC 强基线
通过 sentinel 后再做 36x240、960/full-cycle
汇报口径：当前是安全与评估底座阶段，下一阶段才是把控制效果调到可与强 RL / MPC+RL 对齐。