## Slide 1
先把项目理解成一个分层温室控制系统
Observe
温室状态
Plan
LLM 高层目标
Contract
设定点合同
Control
RSPC 安全执行
Diagnose
影子诊断/经验
LLM 不直接当最终控制器
LLM 规划未来目标状态；真正每一步送进环境的动作，由本地控制、fallback 和安全层决定。
每一步输出 6 个执行器开度
heating、CO2、screen、ventilation、lighting、shading，取值都在 0 到 1 之间。
先看主闭环，再看旁路模块
先讲作用，再讲算法细节
最后再说当前进展和下一步
核心边界
动作向量
动作向量

## Slide 2
整体架构
系统有一条主控制路径，旁边挂着诊断和经验模块
实线表示会影响最终动作的闭环路径；旁路模块主要用于解释、发现机会或为未来版本准备经验。
温室状态
temp_air、rh_air、VPD、CO2、辐射、外界天气、作物状态
LLM Planner
理解当前风险，规划 anchor action 与未来目标状态
Setpoint Contract
补齐、裁剪、平滑并约束 target profiles
RSPC /Fallback
跟踪设定点，生成并评分候选动作，选出 selected_control
Safety
guardrail + Tomato v2，输出最终动作
Plan Cache / Replay
冻结同一批 LLM 计划，用于公平比较底层控制逻辑。
MC-SERO Shadow
后台生成机制候选并评分，只记录 would_select、margin 和原因，不改变动作。
HEM
离线挖掘湿度经济经验，当前更像经验库框架，不是在线主控制器。
一句话：主路径负责控制温室，旁路模块负责让我们知道“还有哪些更好动作可能存在”。

## Slide 3
LLM-RSPC
LLM-RSPC = LLM 规划目标 + 本地鲁棒滚动执行
它不是一个单独的神经网络控制器，而是一套“高层规划”和“底层安全执行”分工明确的控制架构。
LLM-guided planning
LLM 做什么
读取当前温室状态和风险
给出策略意图和 anchor action
规划未来 target_temp / target_rh / target_co2
Robust setpoint tracking
RSPC 做什么
拿当前状态对齐下一步目标
生成 anchor / rule / blend / fallback 候选
按短期风险和代价选择 selected_control
Safe rollout
落地原则
每一步动作都可裁剪
温湿度/VPD/露点受护栏约束
异常时能退回 fallback
LLM-RSPC 的核心不是“让 LLM 操作锅炉和窗户”，而是让 LLM 给目标状态，本地控制器负责安全地一步步执行。

## Slide 4
Setpoint Contract
Setpoint Contract 把 LLM 的计划变成可跟踪的目标合同
LLM 输出可能缺字段、过激或前后不一致；合同层负责把它整理成底层控制可以稳定追踪的 reference profile。
LLM 原始输出
anchor control
target_temp
target_rh
target_co2 / target profiles
合同层处理
补齐
缺少目标时用 fallback 或历史目标填上
裁剪
把温度、湿度、CO2 限制在合理范围
平滑
避免目标一步跳太大，引发动作振荡
一致性
例如高通风与高 CO2 目标不能同时放任
合同后输出
bounded target_temp_profile
bounded target_rh_profile
bounded target_co2_profile
contract metadata / corrected fields
可以把它理解为：LLM 写“目标草案”，Setpoint Contract 负责审稿、补全、限幅，然后交给 RSPC 执行。

## Slide 5
RSPC / Fallback
RSPC / Fallback 是真正每一步生成动作的地方
它把当前状态和合同后的目标状态转成候选动作，再按风险、代价和冲突评分，选出本步 selected_control。
输入
当前状态
下一段 target profiles
候选动作池
anchor / rule / blend
recent / emergency
safe_dehumidify / dry_recovery
economy_hold / hot_dry_relief
评分逻辑
温度 / RH / VPD / 露点风险
能耗和动作平滑性
heat+vent、CO2+vent 冲突
selected
control
RSPC 正常工作时
沿着 LLM 给出的目标状态滚动跟踪，每一步根据误差和风险微调动作。
Fallback 介入时
当 LLM 无动作、计划缺失、cache miss 或安全风险太高时，用规则、近期动作和紧急专家候选兜底。
动作向量顺序：heating, CO2, screen, ventilation, lighting, shading

## Slide 6
安全修正层
06
GreenLight-Gym2 | greenhouse control framework
Guardrail 和 Tomato Safety v2 都是动作修正，但范围不同
通用 guardrail 负责基础物理/安全边界；Tomato Safety v2 是番茄专项二级护栏，只在 llm_rspc_v2 opt-in 时启用。
模块
作用范围
典型修正
是否默认主线
Guardrail
所有控制器的基础安全过滤
限幅动作、避免明显执行器冲突、保护温度/RH/VPD/露点边界
通用底座
Tomato Safety v2
番茄低湿、高 VPD、低温恢复、高温强辐射等专项风险
在 guardrail 后继续修正 screen、vent、shade、heat、CO2、lamp
opt-in
为什么暂时不完全合并
通用安全逻辑要保持稳定，不能被番茄专项调参污染
v2 还在验证，单独开关便于回退、消融和定位问题
当前要特别解释的风险
干侧保湿不能压过高温安全
高温强辐射时应释放 screen、启用 shade、允许足够 vent

## Slide 7
MC-SERO Shadow
MC-SERO Shadow 是后台机制诊断层，不是当前控制器
它回答的问题是：在同一个状态下，是否存在更符合机理的候选动作？但当前只记录，不把候选动作送进环境。
baseline_score
当前已经选出的
selected_control
动态候选池
existing rollout candidates
+ economy_hold
+ economic/safe/emergency dehumidify
+ dry_recovery / heat_buffer
6-step proxy
每个候选动作假设连续执行若干小步，估计温湿度、VPD、露点、能耗和冲突风险。
margin
baseline_score
-
best_candidate_score
候选会不会和 fallback 重合？
会有重合。因为两者都基于温室机理生成动作，例如除湿、干侧恢复、经济保持。区别是 fallback 是兜底执行路径，MC-SERO Shadow 只是旁路评分和记录。
它在项目中的作用
发现当前 RSPC 可能错过的机制动作
为下一步是否进入 guarded select 提供证据

## Slide 8
HEM
HEM 是湿度经济经验库：先离线挖掘，再决定是否接入候选池
它不是把 PPO 当最终教师，而是从配对轨迹中筛选“更省成本且不更危险”的局部经验。
paired rollouts
PPO 与 LLM-RSPC
同场景轨迹
mine
筛选 free-air
exchange 经验
pending memory
存 residual_action
与 trust
shadow validate
不改变动作
只看是否命中
validated
未来可作为
memory candidate
它想解决什么
中等湿度风险下，减少不必要的 heating + ventilation 除湿成本
把 PPO 里可能更经济的局部行为变成可复验经验
当前边界
默认不作为收益主线，不应宣称已经带来闭环提升
需要等 RSPC 更稳定、强 PPO/SAC baseline 明确后再重挖经验

## Slide 9
一步运行流程
一个时间步里，哪些模块改动作，哪些模块只记录证据
这页用运行顺序把模块关系串起来：主路径产出最终 action，旁路只产生日志、分数或未来经验。
状态读取
LLM 重规划
Setpoint
Contract
RSPC /
Fallback
Guardrail
Tomato v2
环境执行
Trace 记录
会影响最终动作的模块
LLM Planner：间接影响，给目标和 anchor
Setpoint Contract：改目标，不直接改动作
RSPC/Fallback + Safety：直接决定最终 action
当前只记录证据的模块
MC-SERO Shadow：给候选评分，记录 would_select
HEM：离线挖掘和 shadow 验证经验
Plan Cache：冻结 LLM 计划，帮助复现实验